电路分析

一、选择题（每题4分，共20分）

1、如图（1－1）所示电路，已知U＝4V，则电阻R等于（A    ）

A、2Ω              B、4Ω

C、6Ω              D、8Ω

2、如图（1－2）所示电路，其戴维宁等效电路为（ B   ）

A、Uoc＝2V    Req＝3Ω    B、Uoc＝2V    Req＝2Ω

C、Uoc＝－2V  Req＝3Ω    D、Uoc＝－2V  Req＝2Ω

3、已知电流i＝4sin(314t-45°）A，当它通过2Ω的电阻时，电阻所消耗的功率是（ D  ）

A、32  　      B、8          C、10                D、16

4、在三相四线制电路中，通常所说的２２０伏和３８０伏指的是电压的（ C ）值。
  Ａ、平均　      Ｂ、最大　      Ｃ、有效　         Ｄ、瞬时

5、如果三相对称负载连接成三角形，已知连接在每相负载电路中的电流表的读数为10A，则线电流用电流表测定其读数为（  B ）

A、10A        B、10A        C、10/ A      D、10cos30  A

二、填空题（每题3分，共15分）

1、如图（2－1）所示电路，其等效电阻Req＝   2Ω   。

2、若A、B 、C三点的电位分别为3V、2V、-2V，则电压UAB为(   1  )V，UCA为( －5   )V。若改以C点为参考点,则电位UA变为(  5  )V。

3、电流源IS=5A，r0=3Ω，若变换成等效电压源，则U=（ 15V ），r0=（3Ω  ）。

4、正弦交流电路的三要素是指（  振幅   ）、（  角频率 ）和（初始相位 ）。

5、在RLC串联电路中,当总电流与总电压同相时,则该电路的谐振频率f0=(  ),必然有（   感抗       ）与（   容抗   ）相等。

三、用叠加定理求图3电路中的电压U（8分）。

解：当3V电压源单独作用时：

3分

当10V电压源单独作用时：

3分

2分

四、如图4所示电路，负载电阻RL可以任意改变，问RL等于多大时其上可以获得最大功率，并求出该最大功率（11分）。

解:对电路负载电阻RL作为端口,求戴维宁等效电路.

(1)求端口开路电压Uoc:

3分

(2)求端口短路电流ISC:

3分

(3)求Req:        2分

所以当RL=Req,即RL=1Ω时,负载电阻Req获得的功率最大   1分

2分

五、如图5所示电路，开关S在位置1已久，t=0时合向位置2，求换路后的i(t)（9分）。

解：t=0-时的电路如右图，得到i(0-)：

2分

1分

开关合向2以后，电路是零输入响应     1分

1分

2分

2分

六、如图6所示电路，t<0时开关位于1，电路已处于稳态，t＝0时开关闭合到2，用三要素法求t>0时电容电压Uc的全响应（15分）。

解: t=0－时的电路为由图，

电容开路，所以：

2分

2分

1分

时的电路为由图，

电容开路，所以：

3分

2分

2分

4分

七、在RLC串联的正弦交流电路中，已知电阻R=15Ω，感抗XL=80Ω，容抗XC=60Ω，电阻上电压有效值UR=30V，试求：（1）电流有效值I；（2）总电压有效值U；（3）总有功功率P；（4）电路的功率因数cosφ （5）总视在功率S；（22分）。

解：（1）电流有效值     2分

（2）阻抗    4分

设   则            2分

2分

所以总电压得有效值U为50V。             2分

（3）总有功功率   4分

（4）电路的功率因数        3分

（5）总视在功率为                 3分

# Text boxes

图1－1

图1－2

图2－1

图3

图4

图5

图5